## Slide 1
Results of Residual Algorithm
2026. 07. 24
JangHoon Chun
Department of, Medical Device Engineering & Management
Gangnam Severance Hospital,
Yonsei University College of Medicine

## Slide 2: Detailed progress
Stage 1
  Clinic [Sex, Age, Height, Weight]로 성별에 따른 low-SMI 분류 (M: smi < 45.4, F: smi < 34.4)
  AUC = 0.828로 높게 나옴
  Sensitivity 90인 Cutoff로 Confusion Matrix 확인
  왜 Sensitivity 90% 인가?
100% Sens threshold는 양성 n=129 기준 표본 1개짜리 order statistic으로 분산 추정 불가
Sens 90→95%p 구간 Sp 손실 기울기가 Sens 85→90%p 구간 대비 internal 1.17배/external 1.66배로 커짐
스크리닝 목적상 FN(low-SMI 누락) 비용이 FP보다 크다고 가정 → 한계비용이 급증하기 직전인 90%p까지 Sens 확보 (근거 수치는 다음 슬라이드 표 참고)
Notes:   (Pugh 2024) 순서 통계량(Order Statistic): 표본(Sample) 데이터가 주어졌을 때, 이 값들을 크기 순서대로 정렬(오름차순)하여 얻은 통계량

## Slide 3: Detailed progress
구간 | Internal FN | Internal FP | External FN | External FP
Sens 85% | 19 | 350 | 17 | 337
Sens 90% | 12 | 447 | 10 | 398
Sens 95% | 6 | 582 | 5 | 529
구간 이동 | ΔFN (놓치는 환자 감소) | ΔFP (불필요 정밀검사 증가) | FN 1명 줄이는데 드는 FP 비용
85%→90% (internal) | -7 | +97 | 13.9건
90%→95% (internal) | -6 | +135 | 22.5건
85%→90% (external) | -7 | +61 | 8.7건
90%→95% (external) | -5 | +131 | 26.2건
FN 1명당 드는 FP 비용은 85→90%p 구간보다 90→95%p 구간에서 1.6~3배 증가
→ Sp 손실이 급격히 커지기 직전인 90%p가 비용 대비 효율적인 cutoff

## Slide 4: Detailed progress
Notes: S90으로 설정한 Confusion Matrix를 확인하고, Predicted Positive만 Stage 2로 사용한다. Negative:Positive = 961:129(internal)/785:141(external)의 불균형 데이터에 Sens90% cutoff를 적용하면 구조적으로 FP≫FN이 발생하며(설계상 예상된 결과), Predicted Negative군은 NPV 97.7%(internal)/97.5%(external)로 이미 충분히 신뢰 가능하여 제외한다. 따라서 PPV가 낮은(20.7%/24.8%) Predicted Positive군에 대해서만 Stage 2를 적용해 PPV를 높이고 FP 수를 줄이는 방향으로 가설을 세움

## Slide 5: Detailed progress
Stage 1 screen-positive(TP/FP) 오류 패턴 분석 (Error Feature Analysis)
  결론: TP-FP 간 bmi/height/weight도 유의하게 다르지만(p<0.03), 그 차이만으로는 screen의 오탐(FP)을 걸러내지 못한다
  → CT(AEC-128) 기반 정보가 필요한 이유 (AEC는 모든 CT 촬영 시 스캐너가 자동 기록하는 데이터 - 세그멘테이션 없이 추가 비용 없이 얻을 수 있는 신호)
비교 | TP (mean) | FP (mean) | diff | t | p
BMI | 20.62 (TP) | 21.95 (FP) | -1.33 | -4.80 | <0.001
Height | 166.96 (TP) | 165.22 (FP) | +1.73 | 2.32 | 0.0213
Weight | 57.86 (TP) | 60.31 (FP) | -2.45 | -2.23 | 0.0272
Notes: Stage 1 모델은 사실상 'BMI가 낮을수록 위험하다'고 판단하는 셈 (score–BMI 상관계수 r=-0.617, 강한 음의 상관)
그래서 '살은 쪘지만 근육이 적은' 근감소성 비만 환자(FN, 12명)를 놓친다 - 정확히 잡은 환자(TP, 117명)보다 BMI가 유의하게 높음: 24.72 vs 20.62 (p=0.0006)
반대로 '근육량과 무관하게 마른 체형'이면 정상인데도 양성으로 오판(FP, 447명) - 정상군(TN, 514명)보다 키가 크고 BMI가 낮음: 키 165.2 vs 158.5cm, BMI 21.95 vs 25.40 (모두 p<0.001)
이 오분류는 남성에서 특히 심하다 - 정상군(TN)의 남성 비율은 18.9%인데 오분류군(FP)에서는 48.5%로 급증 (p<0.0001)

## Slide 6: Detailed progress
Stage 2 대상군(TP/FP) AEC-128 곡선 비교
  TP vs FP 환자군의 patient-normalized AEC-128 곡선 비교 (잔차화 전, raw curve)
  → raw AEC만으로는 코호트 간 일관된 TP/FP 신호 없음 — clinical 변수 confound 가능성, residual 접근 필요성을 뒷받침
코호트 | curve RMSD | perm p | 유의성 | peak slice / 방향
Gangnam | 0.0155 | 0.227 | 유의하지 않음 | slice 124
Sinchon | 0.0274 | 0.0175 | 유의함 | slice 3

## Slide 7: Detailed progress

## Slide 8: Next Plans

## Slide 10: Backup
Stage 1 Clinical-only Logistic Regression 계수 (표준화 변수 기준)
log-odds(low-SMI) = 0.7805·age_z + 0.38·height_z + 1.5382·weight_z − 1.6348·sex_M − 2.9516
체중·나이·키가 클수록 low-SMI 예측 위험도(score) 증가, 남성(sex_M)이면 감소 (성별 cutoff 차이 반영: M 45.4 vs F 34.4)
변수 | 계수 (coefficient)
age | 0.7805
height | 0.3800
weight | 1.5382
sex_M | -1.6348
Intercept(LR 절편) | -2.9516